## Slide 1
ALIMENTER
Générateur de tension
DISTRIBUER
Hacheur
Ou Pont en H ou…
CONVERTIR
Moteur à courant continu
Pour moduler la vitesse d’un moteur à courant continu, on va ouvrir et fermer un interrupteur à haute fréquence. Ainsi, le moteur sera alimenté par une tension hachée.
Si l’interrupteur et fermé, le moteur reçoit la totalité de la source d’alimentation.
Si l’interrupteur est ouvert, le moteur reçoit 0V.
Si il est ouvert 50% du temps et fermé 50% du temps, le moteur reçoit la moitié de la tension de la source.